## Slide 1
Apple Neural Engine (ANE) 逆向工程
第23章 程序和容器格式
Program and Container Format
基于 ANE_Paper_part1.html 中文翻译版整理

## Slide 2
目录
摘要
23.1 两层架构
23.2 调度描述符（Dispatch Descriptor）
23.3 硬件任务描述符（Hardware Task Descriptor）
23.4 解码后的程序（A Decoded Program）
23.5 磁盘上容器，逐段解码
23.5.1 任务描述符链表
23.5.2 权重分块和每通道命名
23.5.3 Stabs 风格形状描述符
23.5.4 构建清单
23.6 元素类型和操作枚举
23.7 提交 ABI（Submission ABI）

## Slide 3
摘要
编译后的网络以两层文件到达引擎：
• 调度描述符（Dispatch Descriptor）：FlatBuffer 格式，命名操作并绑定缓冲区
• 硬件容器（Hardware Container）：Mach-O 形状（魔数 0xbeefface），含寄存器写入程序 + 权重库
关键特性：
• 描述符跟踪调度次数，而非操作次数
• 融合图缩减为单个推理操作，前后由输入/输出转换包围
• 桥接切割每段增加一个推理操作
硬件任务描述符：ZinAneTdHw_v10
• 七组寄存器映像，44 字节记录的稀疏序列化
• 缓冲区基址为加载时解析的重定位槽

## Slide 4
23.1 两层架构
阶段 | 格式 | 标签 | 角色
中间语言文本 | 文本 | versioned 3520.4.1 | 编译器的输入
网络描述 | 属性列表 | version 1.0.10 | 层和连线图
硬件容器 | Mach-O 形状 | 0xbefface | 寄存器写入程序 + 权重
调度描述符 | FlatBuffer | vtable 0c00... | 运行时提交的操作链
加载的程序映像 | Mach-O 形状，已签名 | 0xbefface | 同一容器，每加载虚拟化
固件容器 | 分段 blob | ANEH / ANEP / ANES | 封装内加载形式
调度描述符位于中间语言操作级别之上：操作链作为参数化程序结构
硬件容器位于该级别之下：寄存器写入流 + 权重系数 + 类型化 I/O 布局
硬件容器与加载的程序映像共用字节格式（加载后地址重定位已解析）
分层：调度描述符 → 硬件容器 → 任务描述符寄存器组 → DMA/乘法阵列

## Slide 5
23.2 调度描述符 — 根表结构
表 23.2 调度描述符根表的四个字段
字段 | Voffset | 内容 | 类型
0 | 4 | 符号和段名称向量 | symbol_names: [string]
1 | 8 | 构建信息键值对 | build_info: BuildInfo
2 | 12 | 段描述符向量 | sections: [Section]
3 | 16 | 内联标量，值 4 | format_version: int
E5Program FlatBuffer 模式（清单 23.1）
table E5Program {
symbol_names: [string];
build_info: BuildInfo;
sections: [Section];
format_version: int;
}
enum OpType : ubyte { Cast, AneInference, EirInference, ... }
操作集固定，12 个属性序列化模板实例化完整集合
张量和表面描述符各有固定字段列表（来自运行时类型编码字符串）
规范程序形状：Op0_Cast → Op1_AneInference → Op2_Cast
属性 Blob 是嵌套 FlatBuffer 子描述符（非展开微码），字节多样性 0.19
描述符深度不变：1 操作图与 6 操作融合图都缩减为单推理操作

## Slide 6
23.2 调度描述符 — 序列化器方法
表 23.3 反编绎后序列化器方法 → 模式元素
SerializeFunction → 表 Function
SerializeBlock → 表 Block
SerializeOperation → 表 Operation
SerializeOpArgFrame → __arg_frame 段
SerializeOperand → 表 Operand
SerializeIOPort → 表 IOPort
SerializeBuildInfo → 表 BuildInfo
SerializeAliasSymbol → 表 AliasSymbol
SerializeOpAttrs<T> → 联合体 OpAttrs / 枚举 OpType
模式从序列化器符号族恢复（非嵌入式反射），运行时剥离二进制模式
每个操作有参数帧（操作数绑定 + 每轴张量布局）和属性 blob（内核参数）
描述符大小不随计算形状变化（64 vs 256 内维度 → 相同大小）
两个性质：深度不变 & 跟踪调度次数而非操作次数

## Slide 7
23.3 硬件任务描述符 — 七组寄存器
表 23.4 硬件任务描述符的七个寄存器组
组 | 结构体基址 | 寄存器数 | 寄存器基址 | 内容
内核和公共 | +0x2c | 34 | 0x5500 | 内核 DMA 使能/格式/步幅/任务类型/网络 ID
维度 | +0xfc | 19 | 无 | I/O 宽度/高度/深度/通道/组/转置
Tile DMA | +0x150 | 69 | 0x4d00 | 三 tile-DMA 引擎：使能/缓存提示/基地址/步幅
逐元素和平面 | +0x26c | 30 | 0x4100 | 逐元素及平面引擎配置/填充模式
L2 和纹理 | +0x2ec | 14 | 0x4500 | L2 源和结果配置/纹理模式
内核格式和操作模式 | +0x32c | 11 | 0x4900 | 操作模式/内核对齐/稀疏和调色板/偏置
L2 结果 | +0x360 | 21 | 0x5100 | L2 结果基地址/步幅/环绕/结果格式
M1 代使用 ZinAneTdHw_v10：扁平寄存器映像，编译时逐字段填充
版本族因代而异（偏移量、寄存器地址、字段宽度均变化）
空间维度 15-bit，通道维度 17-bit
四 DMA 引擎（输入 tile / 第二操作数 / 输出 tile / 内核），基地址为重定位槽
序列化器稀疏发出映像：仅值与默认不同时出现 → 小型收缩仅 6-8 记录
每条记录固定 44 字节：计数标记 + IOMMU 寄存器地址 + 设备地址

## Slide 8
23.3 硬件任务描述符 — 重定位映射
表 23.5 v10 重定位寄存器映射
重定位寄存器 | 槽位
0x1344 | 输入 tile 读取基地址
0x134a | 第二操作数读取基地址
0x1442 | 输出 tile 写入基地址
0x1554 | 内核偏置流
0x1558 | 内核后缩放流
0x155c | 内核调色板查找流
0x1560 | 内核激活查找流
清单 23.3 维度与 DMA 字段
Win @0x0f4 mask 0x07fff /* 输入宽度 15-bit */
Hin @0x0f6 mask 0x07fff /* 输入高度 15-bit */
Cin @0x100 mask 0x1ffff /* 输入通道 17-bit */
Cout @0x104 mask 0x1ffff /* 输出通道 17-bit */
OCGSize @0x118 mask 0x07 /* 输出通道组大小 3-bit */
numGroups @0x11c mask 0x1fff /* 卷积组 13-bit */
卷积+折叠批归一化 → 4 独立权重流（偏置/后缩放/调色板/激活查找）
每个 DMA 步幅为 26-bit 有符号字段（位 6），按芯片边界表范围检查
重定位可写入设备地址 / 片上存储器 ID / 缓冲区偏移量等
运行时变量形状/步幅作为 live-in 参数绑定，避免重新编译
M1 v10 省略计算缓存 DMA 引擎 → 常驻状态退化为共享缓冲区

## Slide 9
23.4 解码后的程序 — 段映射
64→64 半精度线性层（单位权重矩阵）— M1 最小真实程序
表 23.6 单位线性层容器的段映射
段 | 节 | 虚拟地址 | 大小 | 保护 | 角色
guard | 无 | 0x00000000 | 0x4000 | 无 | 保护页
input | const | 0x30008000 | 0x80 | 读 | 输入 aperture
output | data | 0x3000c000 | 0x80 | 写 | 输出 aperture
text | text | 0x30010000 | 0x474 | 读+执行 | 寄存器写入程序
weights | kernel | 0x30018000 | 0x2000 | 读 | 权重系数
段保护编码硬件读写方向：输入/权重 = R，输出 = W
两个端口描述符：{byteSize, apertureVA, nameRef} 绑定 t0→输入, t2→输出
text 段 0x474 B：12 B 头部 + 稀疏打包寄存器映像（2 个 TD 块）

## Slide 10
23.4 寄存器写入程序逐记录解码
表 23.7 寄存器写入程序逐记录解码
偏移量 | 字节 | 含义
header | 00 00 00 00 00 00 9c 00 08 04 | 大小和版本字，寄存器计数基址 0x408
TD-0 +0x010 | 28 00 00 00 ... | 记录标记 0x28，tile-DMA 基地址重定位槽
TD-0 +0x034 | 16 次 80 00 00 00 | 16 个 OCG 分区每组值 0x80
TD-0 +0x0c8 | 21 a0 00 50 41 20 00 00 | 寄存器 0x5021 = 0x2041，内核公共记录
TD-0 +0x128 | 31 20 00 01 | op-config 0x2031，启动操作
TD-1 +0x234 | 16 次 81 00 00 00 | 第二描述符 16 分区
TD-1 +0x274 | 00 02 04 ... 1e | 16 个 OCG 偏移索引
TD-1 +0x470 | 31 20 30 01 | op-config 变体，终止程序
16 宽寄存器运行 = 16 个 OCG 分区的二进制形式（每个对应一个权重子内核）
内核公共记录 0x5021 = 0x2041 在两个 TD 块中相同
实时 M1 任务描述符流：3 个 ZinAneTd<7u> 记录通过 +0x1c 指针链接

## Slide 11
23.4 操作码字与容器头部
表 23.8 v7 代码生成操作码字
操作 | 操作码字
卷积 | 0x5042a063
Reduce-mean | 0x5000a021
矩阵乘法 | 0x5000b021
表 23.9 容器头部字段
偏移量 | 字段 | 值 | 含义
0x00 | magic | 0xbeefface | 引擎计算可执行文件
0x04 | cputype | 0x80 | 引擎伪架构
0x08 | cpusubtype | 0x4 | H13 代码生成修订版
0x0c | filetype | 0x2 | 可执行文件
0x10 | ncmds | 15 | 加载命令数量
0x14 | sizeofcmds | 0x32d8 | 加载命令字节数
高半字 0x5042/0x5000 共享，低 16 位区分操作
容器头部 32 字节 Mach-O 形状块，15 加载命令
构建信息横幅记录工具链 zin_ane_compiler v9.509.0
容器符号表含 24 条目元素类型目录（半精度=5, 8-bit float=16, int4=23）
权重分块固定：卷积 0xC0 步幅，矩阵乘 0x40 步幅

## Slide 12
23.5 磁盘上容器逐段解码
第二样本：64 KiB h13g 容器，确认同一格式
格式证明：魔数 0xbeefface = 小端 CE FA EF BE（真 64-bit Mach-O 为 0xfeedfacf）
修补 4 字节后 otool/rabin2 可解析；内核内加载器直接接受引擎魔数
段命令：__FVMLIB / __TEXT / __KERN_0
• __FVMLIB 窗口：fileoff=filesize=0，仅虚拟内存声明，提交时由内核映射
• 窗口段对齐 0x4000（16 KiB 页粒度），TD/权重段对齐 0x40（64 B tile 粒度）
23.5.1 任务描述符链表：
• 3 个 ZinAneTd 记录，通过 +0x1c 的 next-offset 字段链接
• 0x000 → 0x300 → 0x500 → 终止符

## Slide 13
23.5.1 任务描述符头部字段
表 23.11 ZinAneTd 头部字段
偏移量 | 字段 | 含义
+0x00 | 索引和标志 | 16-bit 索引 + 标志高字节，0x03 标记最后/障碍记录
+0x04 | 大小 | 每描述符大小或延迟字段
+0x08 | 操作和引擎配置 | 操作类型字，低字节区分引擎通道
+0x10 | 配置掩码 | 引擎配置掩码（共享 0x00fff8xx 前缀）
+0x18 | DMA 字 | DMA 或计算描述符字
+0x1c | 下一个偏移量 | 下一描述符字节偏移，尾部为 0
23.5.2 权重分块：64 字节对齐 tile，每引擎计算通道一个
命名：K<sha256>_ne_<i>，索引 i 选择通道
分块规则：min(8, 通道数) 个 tile，填充到 64 B 倍数，连续布局
第一权重 K596A4B73… → 8 tile _ne_0~_ne_7 @ 0xc0 卷积步幅
第二权重 KE125552B… → 4 tile _ne_0~_ne_3 @ 0x40 矩阵乘步幅
未使用通道：空哨兵 tile（desc=0 vs 活动 tile desc=0x0002）

## Slide 14
23.5.3 Stabs 风格形状描述符
输入/输出张量通过 stabs 风格类型描述符定义形状（符号类型 0x20）
编码：s<stride><axis> 四轴：n(批次) c(通道) h(高度) w(宽度)
t0_ane (输入): s8192n / s1024c / s64h / s2w
t5_ane (输出): s64n / s64c / s64h / s2w
输入：8 通道张量，通道主序 → 64 B tile + 16 KiB 页分块
• 宽度步幅 2 B = 半精度元素
• 高度步幅 64 B = 1 tile 行
• 通道步幅 1024 B = 16 高度行
23.5.4 构建清单：
• 包名 com.apple.ANECompilerFramework
• 3 个 LC_THREAD 命令：每引擎寄存器/线程状态 + 上下文恢复 blob

## Slide 15
23.6 元素类型和操作枚举
表 23.12 11 个序列化元素类型代码
代码 | 类型 | 代码 | 类型
0 | int4 | 6 | uint16
1 | uint8 | 7 | int32
2 | int8 | 8 | uint32
3 | float16 | 9 | int64
4 | float32 | 10 | uint64
5 | int16 |  | 
表 23.13 79 成员操作类枚举（选定条目）
类 | 代码 | 类 | 代码
Conv | 1 | MatrixMultiplication | 18
Pooling | 2 | Reduction | 20
Concat | 3 | Linear | 60
ElementWise | 4 | NEConv | 68
ScaledElementWise | 5 | NEMatMul | 69
Neuron | 6 | NEPool | 70
GOC | 8 | SDPA | 77
Softmax | 24 | AllReduce | 78
8-bit 浮点和调色板索引类型为独立硬件空间，由 HAL 表门控
容器符号表目录运行到 24 条目（含完整硬件集合）
无转置卷积类 → 降级为卷积/互相关/内核光栅化
完整 79 成员 + 126 成员微操作操作码空间见附录 C

## Slide 16
23.7 提交 ABI（Submission ABI）
表 23.14 提交接口外部方法选择器
选择器 | 方法 | 输入字节 | 输出字节
0 | 打开设备 | 104 | 104
2 | 程序发送请求 | 2376 | 40 异步
3 | 创建程序 | 32 | 0
3 | 程序输出集入队 | 40 | 0
4 | 准备程序 | 56 | 指针
4 | 程序输入就绪 | 3104 | 0
5 | 程序内存映射请求 | 1 标量 | 2080
6 | 销毁程序 | 16 | 0
8 | 创建程序实例 | 32 | 0
8 | 程序链设置活动过程 | 32 | 0
9 | 程序链准备 | 16 | 指针
运行时通过外部方法接口将调度描述符 + 绑定缓冲区交给驱动
内核通过结构体大小（而非仅选择器）消除重载歧义
核心提交调用：异步选择器 2，2376 B 参数结构
• 含程序令牌、序列号、QoS 对、I/O/中间表面标识符数组
• 40 B 异步回复：序列结果 + 回显令牌
• 完成到达通过唤醒端口（非共享内存轮询）
链准备/链设置活动选择器构建固件链缓存 → 多段描述符连接

## Slide 17
谢谢
第23章 程序和容器格式 演示完毕